1 /	6

Herzieningsdatum  27/06/2011

Herziening  1

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD MANGAANCARBONAAT

Volgens Verordening (EG) 1907/2006

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

## 1.1. Productidentificatie

| Handelsnaam | MANGAANCARBONAAT |
| --- | --- |
| Productnr. | M04 |
| Synoniemen, Handelsmerken | MANGAAN (II) CARBONAAT., |
| REACH Registratienummer | 01-2119442695-32 |
| CAS-nr. | 598-62-9 |
| EG-nr. | 209-942-9 |

## 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde toepassingen	Meststoffen. Oppervlakte- en metaalbehandeling. Was- en schoonmaakmiddelen. Waterbehandeling.

Metaalbewerkingsvloeistoffen.

Ontraden gebruik	Geen.

## 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier	ve-ka groothandel b.v.

Industrieweg 7 a

6621 Bd Dreumel

Tel: 0487571667

## 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bel ten alle tijde uw huisarts of 112.

Voor behandelende artsen in geval van vergiftiging in Nederland: NVIC: +31 (0)30 2748888.

Voor vergiftigingsgevallen in andere landen: Bel het vergiftigingscentrum in het betreffende land. Voor productinformatie in alle overige gevallen: BIG: +32 (0)14584545.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische gevaren Niet geclassificeerd.

Gezondheid voor de mens	Niet geclassificeerd.

Milieu	Niet geclassificeerd.

Indeling (67/548/EEG)	Niet geclassificeerd.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

EG-nr.	209-942-9

Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008 Geen pictogram nodig.

## 2.3. Andere gevaren

Hoge concentraties stof kunnen explosief mengsel met lucht vormen. Zorg ervoor dat er bij statische elektriciteit geen gevaar is voor stofexplosie.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

## 3.1. Stoffen

Handelsnaam	MANGAANCARBONAAT

| REACH Registratienummer | 01-2119442695-32 |
| --- | --- |
| CAS-nr. | 598-62-9 |
| EG-nr. | 209-942-9 |
| Totaal Formule | MnCO3 |

Opmerkingen over ingrediënten

Stof is anorganisch

Opmerkingen Over Samenstelling Zuiverheid >80 <100% g/g

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Neus en mond met water spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inslikken

Onmiddellijk mond spoelen en voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. NIET LATEN BRAKEN!

Contact met de huid

Slachtoffer van besmettingsbron verwijderen. Besmette kleding verwijderen. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Contact met de ogen

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie

Niet van toepassing. Niet bekend.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan,  inhalering van of opname van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

## 5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren

Bij verhitting en brand kunnen irriterende dampen/gassen ontstaan.

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Keuze van middelen ter bescherming van de ademhaling bij brand: Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Vermijd inademing van stof. Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom wegspoelen in het riool.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Vorming en verspreiding van stof voorkomen. In droge houders scheppen. Houders afdekken en wegzetten. De omgeving met water schoonspoelen.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Zie punt 11 voor verdere informatie over gezondheidsgevaar. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Hantering die tot stofvorming leidt vermijden. Voor goede ventilatie zorgen.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In koele,  droge,  geventileerde opslagplaats en gesloten verpakking bewaren. In oorspronkelijke houder bewaren. Zorg ervoor dat er bij statische elektriciteit geen gevaar is voor stofexplosie.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

## 8.1. Controleparameters

Opmerkingen Over Bestanddelen

Geen blootstellingslimieten aangegeven voor bestanddeel(delen).

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Procesomstandigheden

Dit product is niet gerubriceerd volgens richtlijn 67/584/EEC of reglement (EC) Nr 1272/2008. Er zijn geen maatregels voor risicobeoordeling herkend als vereist/noodzakelijk. Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van stof tot minimum beperken.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen specifiek advies gegeven,  maar bescherming tegen hinderlijk stof moet gebruikt worden als het algemene niveau 10 mg/m3 overschrijdt.

Bescherming van de handen

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact.

Bescherming van de ogen

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen. Andere Beschermingsmiddelen

De EU SCOEL gaf een voorgestelde OEL voor Mangaan van 0, 2 mg/Mn/m^3 inhaleerbaar en 0, 05 mg Mn/m^3 inadembaar uit. Garandeer,  uit goede industriële hygiënedoeleinden,  insluiting van gas-/stofmateriaal. Gebruik lokale uitlaatventilatie (LEV) en ademhalingsbeschermingsapparatuur (RPE) voor alle processen,  vooral die leiden tot het ontstaan van stof. We raden werknemers aan om persoonlijke beschermingsapparatuur,  zoals oog-/gezichtsbescherming (veiligheidsbril etc.); Huidbescherming (handschoenen,  overal) en ademhalingsbescherming in extreem stoffige gebieden/bij extreem stoffige taken te dragen. Hygiënische maatregelen

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten,  roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij huidbesmetting. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten,  drinken of roken tijdens gebruik.

Beheersing van milieublootstelling

Moedig het hergebruik van onbesmet materiaal aan. Gebruik LEV"s om luchtuitstoot te voorkomen/verminderen. Emissies die vastzitten in LEV moeten waar mogelijk hergebruikt worden. Vloeibaar afval kan op locatie,  of in offsite afvalwaterverwerkingsinstallaties,  behandeld worden. Vast afval dat hierdoor ontstaat en dat niet hergebruikt kan worden,  moet verwijderd worden volgens lokale wetgeving en regelgeving.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

## 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Voorkomen | Poeder, stof |
| --- | --- |
| Kleur | Lichtbruin. |
| Geur | Reukvrij. |
| Oplosbaarheid Beginkookpunt en kooktraject Niet van toepassing. Smeltpunt (°C) Niet van toepassing. | Onoplosbaar in water Ongegrond omdat smeltpunt > 300°C. |
| Relatieve dichtheid | 3.27 (22 ± 0.5°C) |
| Oplosbaarheid (G/100G H20, 20°C) | 3.63 mg/L at 20°C |

Vlampunt

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Niet van toepassing - anorganische chemische stof.

Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water)

Niet van toepassing - anorganische chemische stof.

Ontploffingseigenschappen Niet geclassificeerd.

Andere ontvlambaarheid

Dit product is niet ontbrandbaar.

Oxiderende eigenschappen

Voldoet niet aan de criteria van oxidatie.

## 9.2. Overige informatie

Molecuulgewicht	114.95

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Verkleuring kan optreden indien het product aan lucht blootgesteld wordt.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel indien onder de voorgeschreven manier opgeslagen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Fijne deeltjes kunnen ontplofbare damp-luchtmengsels vormen.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Langdurige perioden van oververhitting vermijden. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht vermijden. Hoge concentraties stof kunnen explosief mengsel met lucht vormen.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te Vermijden Materialen

Contact vermijden met: Sterke zuren. Organische peroxiden/hydroperoxen. Anorganische peroxiden. Organische zwavelverbindindingen. Anorganische sulfiden. Lucht.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

## 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische informatie

Geen zorgen wat betreft absorptie,  metabolisme,  distributie en excretie. Acute effecten: Acute OECD onderzoek gehouden volgens Goede Laboratorium Werkwijzen (GLW) geeft geen zorgen weer. Sensibilering: OECD onderzoek gehouden volgens GLW geeft geen zorgen weer. Chronische gezondheidseffecten: Geen zorgen gebaseerd op beschikbare literatuur. Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificeringscriteria voldaan. - Niet geclassificeerd.

Algemene informatie

Langdurige blootstelling aan het preparaat kan ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen.

Inademing

Stof in hoge concentraties kan de luchtwegen irriteren.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

Contact met de huid

Poeder kan huidirritatie veroorzaken.

Contact met de ogen

Deeltjes in de ogen kunnen irritatie en pijn veroorzaken.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificeringscriteria voldaan. Niet geclassificeerd.

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Het product bestaat uitsluitend uit anorganische verbindingen,  die niet biologisch worden afgebroken.

## 12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie

Het product bevat geen stoffen,  waarvan wordt aangenomen dat ze bioaccumulatief zijn.

Verdelingscoëfficiënt

Niet van toepassing - anorganische chemische stof.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit:

Geen zorgen gebaseerd op de gevaarbeoordeling (REACH).

Coëfficiënt adsorptie/desorptie

Niet van toepassing - anorganische chemische stof. 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie

Indien mogelijk,  terugwinnen en regeneren of recyclen.

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

| Algemeen | Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID). |
| --- | --- |
| Annotaties Wegvervoer | Niet geclassificeerd. |
| Annotaties Spoorwegvervoer | Niet geclassificeerd. |
| Annotaties Zee Transport | Niet geclassificeerd. |
| Annotaties Luchtvervoer | Niet geclassificeerd. |

14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing. 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

## 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging Nee.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

## 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

6 /	6

EU-Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,

93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,  etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006,  inclusief wijzigingen.

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Niet van toepassing.

-

Niet geclassificeerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Algemene informatie

De volgende informatie wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 13 van het EG-richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval 94/62/EG:

- Waar mogelijk gebruiken we herbruikbare verpakkingen en pallets. Details hiervan staan op onze verkoopovereenkomsten.

- Voor alle niet-herbruikbare verpakkingen zijn de kosten van verwijdering voor uw rekening,  maar we hebben wel een lijst vanverwerkingsbedrijven beschikbaar. In de meeste gevallen,  maar niet alle,  kunnen wij producten in herbruikbare verpakkingen leveren, maar de extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. Informeer naar details voor uw specifieke eisen.

- Elk product geleverd in herbruikbare verpakking is als zodanig gemarkeerd.

Herzieningsdatum	27/06/2011

Herziening	1

Status Veiligheidsinformatieblad	Blootstellingscenario's werden niet voor deze substantie ontwikkeld omdat deze niet gevaarlijk is. Volledige tekst van risicozinnen

NC	Niet geclassificeerd.

Gevarenaanduidingen Volledig

Exoneratieclausule

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.